## Slide 1
Come abbiamo visto non esiste giorno
in cui noi non si abbia un impatto sul mondo che ci circonda, ma possiamo fare la differenza, e noi possiamo decidere che tipo di differenza possiamo fare.
Iniziamo con il risparmio energetico, iniziare a comprendere profondamente cosa possiamo fare nel perimetro del nostro posto di lavoro per ridurre le immissioni e contemporaneamente ottenere anche benefici economici.
ORA TOCCA A NOI!

## Slide 2
2018
2019
t CO2: 103.052
Progetti riduzione consumi energetici
t CO2: 62.738
Progetti riduzione consumi energetici
-39% CO2
Il nostro perimetro: FCA Melfi
Il nostro obiettivo: Emissioni di CO2 da ridurre

## Slide 3
Per ridurre i consumi di energia elettrica diventa fondamentale spegnere tutte le sorgenti di illuminazione ogni qualvolta esse non siano necessarie.
Sono incluse anche le luci esterne quando non sono necessarie.
Spegnimento luci
Comando manuale per aree distinte, ovvero installazione di un interruttore generale di un’area specifica.
Comando automatico a tempo per specifiche fasce temporali.
Comando automatico con rivelatore di presenza o Controllo e regolazione del flusso luminoso in funzione del decadimento lampade, dell’orario e della luce diurna.
LINEA GUIDA
STANDARD

## Slide 4
Spegnimento luci
Come se…
20 W
1 settimana
½ giornata

## Slide 5
Spegnimento luci
Come se…
10% energia per illuminare
90% energia dispersa in calore
INCANDESCENZA
ILLUMINAZIONE
CALORE
90% energia per illuminare
10% energia dispersa in calore
LED
ILLUMINAZIONE
CALORE

## Slide 6
Spegnimento luci
Come se…
2700 kwh
Consumo medio di una famiglia tipo

## Slide 7
Eliminazione perdite aria compressa
Una gran parte degli sprechi del vettore aria compressa derivano da eventuali perdite presenti nella rete di distruzione della stessa.
STANDARD
Assicurarsi di spegnere gli utensili ad aria compressa quando non necessari.
Verificare presso la propria postazione di lavoro la presenza di microperdite.
Avvertire quanto prima i responsabili per ripristinare eventuali perdite.
LINEA GUIDA

## Slide 8
Come se…
1 settimana
Perdita di 1 Nm3 / 10.000 Nm3
a 7bar di portata
2 giorni
Eliminazione perdite aria compressa
=

## Slide 9
Come se…
Eliminazione perdite aria compressa
Pressione di 6 bar
Foro
3mm
=

## Slide 10
Costo annuale* delle perdite d’aria
* (considerando 8.760 ore di funzionamento all’anno a un costo di 0,07 € al kWh a7 bar)
Foro di 3mm = 12 l/s =
Foro di 6mm = 47 l/s =
Foro di 9mm = 108 l/s =
Fonte Atlas Copco
€
€
€

## Slide 11
Spegnimento macchine durante i periodi non lavorativi
Per ridurre sensibilmente i consumi legati all’energia elettrica diventa fondamentale lo spegnimento di tutti i macchinari quando questi non servono, ovvero nei periodi non lavorativi. Per periodi non lavorativi si intenda non solo le festività, i ponti, le ferie ed il finesettimana ma anche le pause tra turni o le pause pranzo. Ogni qualvolta, quindi, il macchinario non viene utilizzato.
In caso di macchinari che non possano essere spente completamente si deve valutare la possibilità di lasciarle in stand-by oppure di fermare eventuali utenze non necessarie.
STANDARD
Il controllo dello spegnimento o messa in stand-by dei macchinari durante i periodi non lavorativi avverrà nelle seguenti modalità:
Step 1 Manualmente, fintanto che non si provvederà ad una sua automatizzazione, si procederà allo spegnimento dei macchinari quando non necessari. Il diretto interessato dell’operazione dovrà essere l’individuo che per ultimo ha utilizzato la macchina. Si può pensare di sensibilizzare il personale mediante l’applicazione di cartelli e promemoria nei punti di maggior interesse ed istituire eventualmente delle ronde di controllo.
Step 2 Automaticamente con l’installazione di unità PLC che, tramite un interruttore generale ed interfacciate mediante opportuno clock, interromperanno l’alimentazione elettrica di gruppi di macchinari quando non necessari. Assicurarsi che la linea di alimentazione del sistema automatico sia sempre connessa ad una linea di distribuzione elettrica sempre attiva.
LINEA GUIDA

## Slide 12
Spegnimento macchine durante i periodi non lavorativi
Come se…
=
Accesi ma
senza utilizzo

## Slide 13
Spegnimento macchine durante i periodi non lavorativi
Consumo energia
44 milioni
di tonnellate
2
CO
Come se…
Produzione energia
>
USA

## Slide 14
Chart: 
| 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim.
Vendite | 0.75 | 0.25
Spegnimento macchine durante i periodi non lavorativi
Come se…
Consumo medio
2400 kWh/anno
600 kWh/anno
25%

## Slide 15
Gestione riscaldamento
É necessario verificare periodicamente che la temperatura degli ambienti di lavoro rispetti i limiti imposti.
Segnalare quanto prima eventuali scostamenti.
LINEA GUIDA
La temperatura invernale in officina è di 18°C, negli uffici di 20°C e nei magazzini di 14°C.
Occorre, dunque, porsi come obiettivo il mantenimento di tale temperatura durante i mesi invernali, regolando il set-point del sistema di riscaldamento (CTA/CTV e/o Aerotermi) in maniera manuale oppure, automatica.
STANDARD

## Slide 16
Gestione riscaldamento
Come se…
+ 6% consumo
AUMENTO DEL RISCALDAMENTO
MAGGIOR CONSUMO
MINOR SALUTE
RISCALDAMENTO
ECCESSIVO
+1°C

## Slide 17
Gestione riscaldamento
Come se…
RISCALDAMENTO SPENTO QUANDO NON SERVE

## Slide 18
Gestione raffreddamento
La temperatura estiva in officina è di 27°C, negli uffici di 27°C e nei magazzini di 14°C.
STANDARD
È necessario verificare periodicamente che la temperatura degli ambienti di lavoro rispetti i limiti imposti.
Segnalare quanto prima eventuali scostamenti
LINEA GUIDA

## Slide 19
Gestione raffreddamento
FREE COOLING
Come se…

## Slide 20
Gestione raffreddamento
Come se…
50 min
ON
+ 10% consumo